## Slide 1: Diseño de una misión interplanetaria a Júpiter
Andrea Bravo Asián Laura García Moreno Diego Mataix Caballero Andrés Pedraza Rodríguez

## Slide 2
Índice
1. Introducción
2. Trayectoria de impulsos instantáneos
3. Trayectoria de impulsos finitos
4. Eclipses y contactos
5. Evolución de la altura y traza
6. Conclusiones

## Slide 3
Introducción
1
Transferencia interplanetaria entre la Tierra y Júpiter
Órbita de aparcamiento: ,
Órbita de llegada:
Se valorarán 6 opciones para la llegada a Júpiter:
e = 0.6
e = 0.1
Excentricidad
Altura
Fly-by
Ventana de lanzamiento
13 de diciembre de 2027
21 de octubre de 2031

## Slide 4
Introducción
2
Procedimiento:
Impulsos instantáneos
Trayectoria heliocéntrica desde el centro de la Tierra hasta la SOI de Júpiter
Diseño de la hipérbola de salida
Diseño de la trayectoria heliocéntrica desde la hipérbola de salida
Diseño de la hipérbola de llegada y maniobra de frenado
Impulsos finitos
Maniobra de salida
Transferencia heliocéntrica
Maniobra de frenado
,
,

## Slide 5
Trayectoria de Impulsos Instantáneos
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 6
Definición de la hipérbola de salida
4
Primera aproximación: Trayectoria heliocéntrica, y relativos a la Tierra
Familia de hipérbolas ()
Definiendo = radio de la órbita de aparcamiento Hipérbola de salida
Se hace coincidir el RAAN y AOP de la hipérbola de salida con la órbita de aparcamiento
Conocida la hipérbola de salida ΔV necesario para la transferencia desde la órbita de aparcamiento a la hipérbola de salida:

## Slide 7
Definición de la hipérbola de salida
5

## Slide 8
Transferencia heliocéntrica
6
Propagación hasta TOF/4
Maniobra de corrección
Propagación hasta SOI de la Tierra
Propagador “Deep space”
Propagador “Near Earth”
Target
, ( )
, inclinación órbita de llegada
Hipérbola de llegada

## Slide 9
Hipérbola de llegada
7
Propagación hasta de la hipérbola de llegada
Propagador “Near Jupiter”
Propagación hasta SOI de Júpiter
Propagador “Deep space”

## Slide 10
Órbita alrededor de Júpiter
8
Maniobra de frenado
, , de la órbita final
Target
Estimación de
Ecuación de Tsiolkovsky
cte
Estimación de

## Slide 11
Trayectoria de Impulsos Finitos
Notes: Una vez realizada la primera aproximación a la misión a través de impulsos instantáneos, se puede proceder a un estudio más realista de la transferencia. En este caso, se han de definir motores que trabajan con tiempos de encendido, ya que su empuje e impulso específico son fijos, y se debe tener en cuenta la consumición de masa en las maniobras. La masa de propulsante consumida se ha calculado a partir de la relación mostrada en la Ecuación \eqref{eqn:m_dot_tb}, donde el tiempo de quemado se obtiene a partir de las necesidades de cada maniobra.
Apoyándose en que el gasto másico es constante durante el tiempo de encendido. Análisis más exhaustivos habrán de tener en cuenta las variaciones temporales del gasto y del empuje.

## Slide 12
Maniobra de salida
9
TargetOutgoingH
HM (Begin, propagate, end)
Get
Vary (, , , )
Achieve (,)
Concepto
GMAT
Para esta maniobra se hace uso del motor de inyección.
Chart: Masas consumidas en las maniobra de salida
| 600 | 1500
e=0.1 | 222432 | 218320
e=0.6 | 20601 | 20601
flyby | 2616 | 2616
Notes: En este caso se comienza considerando al satélite orbitando la Tierra en la órbita de aparcamiento. Como se ha comentado en la sección anterior, esta órbita queda definida por su radio de perigeo (7300km), su inclinación (50º) y un argumento de perigeo y ascensión de nodo ascendente que han de coincidir con los de la hipérbola de salida. Fijada la anomalía verdadera en 0º, los parámetros orbitales de la órbita de aparcamiento se muestran en la siguiente Tabla.
Para esta maniobra se hace uso del motor de inyección. En la Tabla \ref{tab:maniobra_salida} se definen las actuaciones del motor en función de la órbita final deseada.
La hipérbola de salida se puede visualizar en las Figuras \ref{HipSalida1} y \ref{HipSalida2}.

## Slide 13
Maniobra de corrección
10
Concepto
GMAT
Para esta maniobra se hace uso del motor de corrección.
Propagador “Deep space”
TargetIncomingOrbit
MCM (Begin, propagate, end)
Get
Vary (, , , )
Achieve (,)
Propagador “Deep space”
Chart: Masas consumidas en las maniobras de corrección
| 600 | 1500
e=0.1 | 2310 | 2310
e=0.6 | 390 | 390
flyby | 68 | 68
Chart: Tiempos necesarios en las maniobras de corrección
| 600 | 1500
e=0.1 | 170000 | 170000
e=0.6 | 28700 | 28700
flyby | 5000 | 5000
Notes: De nuevo, se propaga la trayectoria hasta Júpiter, en la cual se ha realiza una maniobra de corrección. Como la masa del satélite varía a lo largo de la misión y la trayectoria no es exactamente la misma que en el caso de impulsos instantáneos, la dirección difiere de la aproximación de impulsos instantáneos, ya que depende de la masa del satélite durante el quemado. Sin embargo, los valores para tiempo de quemado y el consumo de masa de propulsante son bastante similares a los estimados.

## Slide 14
Maniobra de frenado
1
Órbita
no se consigue llegar con la estimada
Requiere optimización del inventario de masas
Chart: Masas consumidas en las maniobras de frenado
| 600 | 1500
e=0.1 | 8512.328 | 8649.223
e=0.6 | 3413.988 | 2407.537
Chart: Masas consumidas en las maniobras de frenado
| 600 | 1500
e=0.1 | 8512.328 | 8649.223
e=0.6 | 3413.988 | 2407.537
Chart: Tiempos en las maniobras de frenado
| 600 | 1500
e=0.1 | 90.664 | 92.122
e=0.6 | 36.362 | 36.293
11

## Slide 15
Resultados
1
Órbita final con y
1
12

## Slide 16
Resultados
1
Órbita final con y
2
13

## Slide 17
Resultados
1
Órbita final con y fly-by
3
14

## Slide 18
Resultados
1
Conclusiones
Muy útil la estimación de impulsos instantáneos
Gran ahorro de propulsante con maniobra fly-by ( carga de pago)
Reducción del tiempo de estudio del planeta
Poca diferencia de masas para las distintas altitudes
Gran diferencia de masas para las distintas excentricidades
Mayor velocidad de paso por el periapsis
Mejor opción: alta excentricidad y baja altura de periapsis
15

## Slide 19
Eclipses y contactos

## Slide 20
1
Eclipses con Júpiter:
Solo las órbitas con baja excentricidad tienen eclipses
Se alargan con el tiempo
Es de esperar que sigan creciendo hasta un máximo a lo largo del año jupiteriano
Eclipses
17

## Slide 21
1
Eclipses
18

## Slide 22
1
Contactos con Montegancedo
Latitud : 40.406361 Longitud: 356.167972
Las órbitas de menor exentricidad tienen menos tiempo de contacto pero más frecuencia
Contactos
19

## Slide 23
Contactos
20

## Slide 24
Evolución de la altura y traza

## Slide 25
Evolución de la altura
Altura de perigeo: 600 km
Excentricidad 0.1
Excentricidad 0.6
Fly-by
22

## Slide 26
Evolución de la altura
Altura de perigeo: 1500 km
Excentricidad 0.1
Excentricidad 0.6
Fly-by
23

## Slide 27
Traza
Altura de perigeo: 600 km
Excentricidad: 0.1
24

## Slide 28
Traza
Altura de perigeo: 600 km
Excentricidad: 0.6
25

## Slide 29
Traza
Altura de perigeo: 600 km
Fly-by
26

## Slide 30
Traza
Altura de perigeo: 1500 km
Excentricidad: 0.1
27

## Slide 31
Traza
Altura de perigeo: 1500 km
Excentricidad: 0.6
28

## Slide 32
Traza
Altura de perigeo: 1500 km
Fly-by
29

## Slide 33
Conclusiones

## Slide 34
Impulsos instantáneos
31

## Slide 35
Impulsos finitos
32

## Slide 36
¿Preguntas?